Popis vodních prvků pro Vodní hřiště Mikulov

1. VODNÍ STLAČNÁ PUMPA

Typ produktu: 	zařízení pro hru s vodou

Certifikace:		EN – 1176

Rozměry:		v 0,6 m, Ø 0,1 m

Připojení na tlakovou vodu

Materiály

Konstrukce: nerezová ocel V2A,

Popis

Vodní stlačná pumpa pro připojení na tlakovou vodu/např. vodovodní řád.

2. ROZSTŘIKOVACÍ TRYSKA

Typ produktu: 	zařízení pro hru s vodou

Certifikace:		EN – 1176

Rozměry:		Ø 0,45/0,2 m

Pro připojení ke stlačné pumpě

Materiály

Konstrukce: nerezová ocel V2A, tryska z mosazi

Popis

Tryska pro připojení na vodní pumpu houpačku v provedení se slabým nebo silným rozstřikem.

3. HOUPAČKOVÁ PUMPA

Typ produktu: 	zařízení pro hru s vodou

Certifikace:		EN – 1176

Rozměry:		v 1,25 x d 1 x š 0,4 m

Pádová výška:	max. 0, 45 m

Pro připojení k tlakové vodě.

Materiály

Konstrukce: nerezová ocel V2A,

Pochozí plocha: prostiskluzný/slzičkový plech

Houpací mechanismus se snadno vyměnitelnými a samomaznými ložisky

Popis

Vodní překlápěcí houpačka s funkcí pumpy. Herní prvek pro hru s vodou, pomocí vlastní váhy těla uživatel pumpuje vodu do trysky, která může být libovolně umístěna v prostoru okolo houpačky.

4. VODNÍ SESTAVA

Typ produktu: 	zařízení pro hru s vodou

Certifikace:		EN – 1176

Pro připojení k tlakové vodě.

Materiály

Pumpa: Čerpadlo s mechanikou v provedení z nerezové oceli umístěné v betonové šachtě o Ø 1 m, Rukojeť pumpy z jasanového dřeva, Ø 9 cm, délka 2,3 m, 1 cestný ventil, provedení nerez a plast,

Sloupy pro trysky:

Modřínové dřevo s ocelovou základnou, výška sloupu cca 4 m, Ø 18/21 cm, kryt sloupu z nerezové oceli (v horní části),

Trysky: nerezová ocel

Seznam prvků v sestavě

1. Sloup 4 m s transparentní nádržkou na vodu v horní části sloupu

2. Sloup nízký cca 1 m, vertikální kolizní tryska s rozstříkem 2 x 0,5 m

3. Sloup 4 m s tryskou, rozstřík ve tvaru deštníku,  Ø rozstřiku 6 m

4. Sloup 4 m s vertikální tryskou, Ø rozstřiku 4 m

5. Sloup 4 m se spirálovou tryskou

6. Jednoruční dřevěná pumpa s dlouhou rukojetí, d rukojeti cca 2,3m
 
Popis

Soubor dřevěných sloupů s variacemi trysek a jednoruční pumpy. Pumpováním se tlakují jednotlivé trysky, kterými je voda rozstřikována do okolí v různých obrazcích.

5. TECHNOLOGIE PRO VODNÍ HŘIŠTĚ

Kompletní technologie vody musí být zhotovena dle pokynů zadavatele (podrobnější specifikace ve výkazu výměr). Součástí zhotovení technologického řešení vodního hřiště bude elektro revize.

Seznam

Ovládací jednotka PC +

Přijímací sensor PC +

Rozdělovač vody

Třífázový jistič 16 A

Jednofázové jističe 10A, 16A a 6A

Rozdělovač elektro

Vodoměr

Separátor písku

Exmpanzomat, 200 l

Filtr s vložkou

Elektromagnetický ventil pro znečištěnou vodu

Řešení technologie vody pro vodní hřiště Mikulov

6. DOPADOVÁ PLOCHA PRO VODNÍ HŘIŠTĚ

Dopadová plocha bude zhotovena z EPDM a kačírku v celkové výměře cca 200 m2, v barevnosti a provedení dle požadavků zadavatele. Vnější okraj bude tvořit nepravidelný 3D lem/val z EPDM HIC 1,6 m v průměrné šířce 1 m. Vnitřní dopadová plocha bude tvořena z kačírku o mocnosti 30 cm a v ní bude vytvořeno několik 3D kopečků z EPDM, ve který budou umístěny vodní trysky.

Seznam

Velikost plochy z EPDM pro pádovou výšku 1,6 m:	cca 102 m2

Velikost plochy z kačírku o mocnosti 30 cm:		cca 100 m2

Provedení