Položková specifikace včetně ceníku

Specifikace minimálních parametrů serverů vSAN – node A – minimální požadované plnění

| Výrobce |  |
| --- | --- |
| Model |  |
| Cena bez DPH |  |
| Cena s DPH |  |

| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů: | 3 ks. |  |
| Provedení serverů: | do 19"racku, max. 2U nedělené chassis, Ližiny do racku (rack mount kit) a rameno pro kabeláž (Cable arm) součástí dodávky. |  |
| Počet procesorových patic na server: | Min. 2., min. 1 osazení procesoru nejnovější dostupné generace. |  |
| Požadovaný výkon každého procesorů: | osazen 1 CPU poslední dostupné generace, min. 16 jader, TDP max. 125W CPU2017 Integer Rates min. 164 (base result, měřeno pro systém se dvěma CPU), CPU2017 Floating Point Rates min. 168 (base result, měřeno pro systém se dvěma CPU), Dle Standard Performance Evaluation Corporation (www.spec.org) |  |
| Operační paměť (osazení) na server: | Osazeno min. 384GB DDR4 2666MHz ECC (moduly rovnoměrně rozložené přes všechny paměťové kanály), Rozšiřitelnost až na 3TB DDR4 2666MHz, Minimálně 24 DIMM slotů. |  |
| Pozice pro HDD – interní storage: | Server obsahuje pozice pro min. 24x 2.5“ disk. Všechny disky připojeny na jeden RAID řadič. Rozšiřitelnost na min. 28x 2.5” HDD. Všechny HDD hot-plug. Možnost interní DVD-RW mechaniky. Dedikované flash úložiště pro boot hypervizoru podporující HW RAID 1 (M.2 SSD nebo SD). Osazeno: 2x 960GB SSD min. 3DWPD, 6x 1,2TB 10k 12G SAS 512n HDD. |  |
| RAID řadič: | SAS/SATA Host Bus Adapter pro interní HDD/SSD, Podpora min. RAID 0, 1. Certifikovaný pro VMware VSAN. |  |
| Ethernet konektivita na server: | 2x LoM Ethernet port 1Gbit RJ45, 2x OCP Ethernet port 10Gbit SFP+ včetně Twinax active kabelů. |  |
| Napájení - chlazení: | Redundantní hot-plug napájecí zdroje, každý s výkonem 800W a účinností alespoň Platinum – 94%. 2ks napájecích kabelů. Redundantní hotswapové ventilátory - Hot plug redundantní chlazení. |  |
| Management: | HW management, zapnutí, vypnutí, restart serveru, Přesměrování KVM nezávislé na OS, Vzdálené připojení médií, Časově neomezena licence. Možnost rozšíření interního managementu serveru o update serveru online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu, Možnost bootu a instalace z interní SD karty. |  |
| Management port: | Dedikovaný LAN port pro management. Možnost sdílení management portu s Ethernet portem 1. |  |
| Rozšiřující sloty: | Až 8x PCIe3.0 slot + 1x slot dedikovaný pro ethernet kartu formátu OCP VGA port 1x zadní. Volitelně sériový port nezabírající PCIe slot. |  |
| USB porty: | USB 3.0 – min. 2 zadní + 1 interní. USB 2.0 – min. 1 přední. |  |
| Energetická efektivita systému - certifikace: | Maximální spotřeba serveru v nabízené konfiguraci (při teplotě okolního vzduchu do 25°C): při 100% zatížení max. 320W. při 50% zatížení max. 235W. bez zatížení max. 135W. Certifikace pro VMware vSAN. |  |
| Záruka | 60 měsíců On-Site, 5 dní x 9 hodin, garance opravy nejpozději do 24 pracovních hodin od nahlášení s možností rozšíření. |  |

Specifikace minimálních parametrů serverů vSAN – node B – minimální požadované plnění

| Výrobce |  |
| --- | --- |
| Model |  |
| Cena bez DPH |  |
| Cena s DPH |  |

| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů: | 1 ks. |  |
| Provedení serverů: | do 19"racku, max. 2U nedělené chassis, Ližiny do racku (rack mount kit) a rameno pro kabeláž (Cable arm) součástí dodávky. |  |
| Počet procesorových patic na server: | Min. 2., min. 1 osazení procesoru nejnovější dostupné generace. |  |
| Požadovaný výkon každého procesorů: | osazen 1 CPU poslední dostupné generace, min. 12 jader, TDP max. 165W, Dodávaný procesor musí splňovat níže uvedený benchmark: Minimální počet bodů v benchmarku Passmark CPU Mark = min. 25140 bodů. http://www.cpubenchmark.net, High End CPUs Performance |  |
| Operační paměť (osazení) na server: | Osazeno min. 384GB DDR4 2666MHz ECC (moduly rovnoměrně rozložené přes všechny paměťové kanály), rozšiřitelnost až na 3TB DDR4 2666MHz, minimálně 24 DIMM slotů. |  |
| Pozice pro HDD – interní storage: | Server obsahuje pozice pro min. 24x 2.5“ disk. Všechny disky připojeny na jeden RAID řadič. Rozšiřitelnost na min. 28x 2.5” HDD. Všechny HDD hot-plug. Možnost interní DVD-RW mechaniky. Dedikované flash úložiště pro boot hypervizoru podporující HW RAID 1 (M.2 SSD nebo SD). Osazeno: 2x 960GB SSD min. 3DWPD, 6x 1,2TB 10k 12G SAS 512n HDD. |  |
| RAID řadič: | SAS/SATA Host Bus Adapter pro interní HDD/SSD, Podpora min. RAID 0, 1, Certifikovaný pro VMware VSAN. |  |
| Ethernet konektivita na server: | 2x LoM Ethernet port 1Gbit RJ45, 2x OCP Ethernet port 10Gbit SFP+ včetně Twinax active kabelů. |  |
| Napájení - chlazení: | Redundantní hot-plug napájecí zdroje, každý s výkonem 800W a účinností alespoň Platinum – 94%. 2ks napájecích kabelů. Redundantní hotswapové ventilátory - Hot plug redundantní chlazení. |  |
| Management: | HW management, zapnutí, vypnutí, restart serveru, Přesměrování KVM nezávislé na OS, Vzdálené připojení médií, Časově neomezena licence. Možnost rozšíření interního managementu serveru o update serveru online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu, Možnost bootu a instalace z interní SD karty. |  |
| Management port: | Dedikovaný LAN port pro management. Možnost sdílení management portu s Ethernet portem 1. |  |
| Rozšiřující sloty: | Až 8x PCIe3.0 slot + 1x slot dedikovaný pro ethernet kartu formátu OCP VGA port 1x zadní. Volitelně sériový port nezabírající PCIe slot. |  |
| USB porty: | USB 3.0 – min. 2 zadní + 1 interní. USB 2.0 – min. 1 přední. |  |
| Energetická efektivita systému - certifikace: | Maximální spotřeba serveru v nabízené konfiguraci (při teplotě okolního vzduchu do 25°C): při 100% zatížení max. 393W. při 50% zatížení max. 263W. bez zatížení max. 138W. Certifikace pro VMware vSAN. |  |
| Záruka | 60 měsíců On-Site, 5 dní x 9 hodin, garance opravy nejpozději do 24 pracovních hodin od nahlášení s možností rozšíření. |  |

Specifikace minimálních parametrů datového přepínače – minimální požadované plnění

| Výrobce |  |
| --- | --- |
| Model |  |
| Cena bez DPH |  |
| Cena s DPH |  |

| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů: | 2 ks. |  |
| Provedení switchů: | L2 Switch s porty 24 Ethernet 10/100/1000 s možností rozšířit pomocí uplink modulů na: až 12x 1/10 Gigabit Ethernet SFP+, nebo až 12x 1/10 Gigabit Copper Ethernet, nebo až 3x 40G QSFP+. Kompaktní police do 19"racku, 1U nedělené chassis. |  |
| Porty: | Minimálně 8x 1/10GbE SFP+, včetně Twinax active kabelů. |  |
| Parametry stacku: | HW stacking min. 10 přepínačů. Rychlost stacku min. 40Gbps. |  |
| Propustnost: | Minimální propustnost přepínacího subsystému min. 200Gbps. |  |
| Požadované vlastnosti: | Neblokovaná architektura. Podpora IEEE 802.3az EEE. Podpora Application Visibility (např. NetFlow, sFlow) bez nutnosti HW rozšíření. Min. 1000 aktivních VLAN, QoS, MAC Address Move Notification, IGMP snooping, Port mirroring (min. SPAN), apod. Možnost definovat povolené MAC adresy na portu. Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu. Detekce protilehlého zařízení. Podpora IPv4 a IPv6, podpora FHS (First Hop Security) v rozsahu min. RA Guard, IP Source Guard a DHCP v4/v6 snooping. Vzdálená správa. |  |
| Napájení - chlazení: | Redundantní Hot Swap napájecí zdroje. Redundantní Hot Swap ventilátory. |  |
| Záruka | 36 měsíců On-Site, 5 dní x 9 hodin, garance opravy nejpozději do 24 pracovních hodin od nahlášení s možností rozšíření. |  |

Specifikace minimálních parametrů SW VMware vSAN

| Cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| Cena s DPH |  |

| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů: | 4 ks. |  |
| SW licence | VMware vSAN 6 Standard for 1 processor s přímou podporou výrobce |  |
| Podpora | Basic Support/Subscription for VMware vSAN 6 Standard for 1 processor for 1 year |  |

Specifikace minimálních parametrů OS MS Windows Server DataCenter

| Cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| Cena s DPH |  |

| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů: | 1 ks. |  |
| SW licence | Win Svr DataCenter Core Lic / SA 16Lic OLP NL GOVT CoreLic Qlfd |  |

Specifikace implementačních prací

| Cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| Cena s DPH |  |

| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Počet hodin (kvalifikovaný odhad): | 60 hod. |  |
| Instalace | Kompletní montáž nové infrastruktury |  |
| Konfigurace | Zajištění akutálního FW/BIOS všech komponent Příprava IP adres, DNS názvů Instalace a základní konfigurace ESXi Instalace a konfigurace vCenter Konfigurace LAN infrastruktury pro vSphere Konfigurace LAN pro vSAN Pokročilá konfigurace VMWARE Konfigurace vSAN Konfigurace CISCO SAN |  |
| Migrace | Migrace původních VM do VSAN |  |

Celková cena zakázky

| Cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| Cena s DPH |  |